# Предложения по информационному обмену

- Передача ТС от системы АСДК «РЕТАЙМ» в систему ГИД «УРАЛ-ВНИИЖТ» осуществляется по протоколу TCP/IP;

- Программа передачи ТС (РЕТАЙМ) открывает серверный сокет, программа приема ТС (УРАЛ-ВНИИЖТ) открывает клиентский сокет

- Программа передачи передает данные по контролируемой станции как после обнаружения изменений состояния контролируемых объектов, так и периодически. При этом передающая программа гарантирует время между последовательными пакетами станции не более 60 секунд. Если нет изменений за это время, то выдается текущее состояние.

- Данные по каждой станции передаются одним пакетом, содержащим информацию о состоянии всех контролируемых объектов на данной станции;

- Передача следующего пакета производится после получения квитанции об успешном приеме предыдущего. Квитанцию ожидаем не более 5 секунд после передачи информационного пакета. Если за это время квитанция не получена, то передача продолжается со следующего информационного пакета. Неквитированный информационный пакет считается потерянным.

# Предлагаемый формат пакета квитанции:

- «TK» – идентификатор пакета.

- MsgNum (4b) – порядковый номер сообщения, на которое выдается квитанция.

ВНИМАНИЕ: квитанции только позволяют регулировать скорость потока.

# Предлагаемый формат информационного пакета:

- ‘TS’ – идентификатор пакета.

- MsgNum (4b) – порядковый номер сообщения (увеличивается на 1 при каждом последующем). Введение такого номера позволит избежать повторной обработки данных уже принятых данных и обнаруживать потерю данных. Нумерация начинается с 1 при запуске программы и является сквозной для всех сообщений ( независимо от количества передаваемых станций ).

- StationCode (4b) – код ЕСР станции.

- Type (1b) – тип данных (СЦБ, ДИСК, ПОНАБ и др.)

- Date, Time – дата и время события (7b) – d-m-y-h-n-s-t,

где d (1b) – число (день);

m (1b) – месяц;

y (2b) – год;

h (1b) – часы;

n (1b) – минуты;

s (1b) – секунды;

- Length (2b)  - длина буфера данных.

- CRC(2b) - Контрольная сумма всех предыдущих полей ( от идентификатора пакета и до Length включительно).

- Data – буфер данных.

- CRC(2b) - Контрольная сумма только данных.

# Для типа пакета СЦБ формат данных в буфере следующий:

765432107654321076543210 …   (7 – старший бит, 0 – младший бит)

76 – состояние объекта № 1

54 – состояние объекта № 2

32 – состояние объекта № 3

10 – состояние объекта № 4

76 – состояние объекта № 5

… и т.д.

Нумерация объектов задается в таблице соответствия.

Состояние объекта определяется 2-мя битами по следующему правилу:

- 00 – состояние логического «0»

- 01 – состояние логической «1»

- 10 – состояние мигания

- 11 – состояние не определено