# Предложения по формату обмена ТС.

- Передача ТС от системы «АСДК Ретайм» в систему ГИД «Урал-ВНИИЖТ» осуществляется по протоколу TCP/IP;

- Программа приема ТС (Урал-ВНИИЖТ) работает в режиме клиент и подключается к серверному сокету, создаваемому программой передачи ТС (…);

- Программа передачи ТС обеспечивает буфер не менее 10 пакетов по каждой станции, с целью исключения потерь информации при кратковременном выключении программы приема;

- Программа передачи предоставляет данные по контролируемой станции как после обнаружения изменений состояния контролируемых объектов, так и периодически. При этом передающая программа гарантирует время между последовательными пакетами станции не более 30 секунд. Если нет изменений за это время, то выдается текущее состояние. При наличии не отосланных пакетов в буфере пакет с текущим состоянием не выдается.

- Данные по каждой станции передаются одним пакетом, содержащим информацию о состоянии всех контролируемых объектов на данной станции;

- Передача следующего пакета производится после получения квитанции об успешном приеме предыдущего. Квитанцию ожидаем не более 1 секунды после передачи информационного пакета. Если за это время квитанция не получена, то пакет передается повторно. Всего пакет может быть передан не более 5 раз. Если все попытки оказались неудачными (квитанция не получена или с ненулевым кодом), то пакет отбрасывается и передача продолжается со следующего информационного пакета. Если в процессе ожидания квитанции приходит информационный пакет (двусторонний обмен), то квитанция на него высылается сразу (без задержек).

- При восстановлении связи после обрыва или первоначальном включении программы приема полная информация по каждой станции будет получена в течении 30 секунд (согласно п.4). Теоретически: если сразу после очередного ОДНОВРЕМЕННОГО приема пакетов от станции программа приема будет выключена, И МГНОВЕННО включена снова, И на станции не было никаких изменений, то текущие данные по этой станции приёмник получит только через 30 секунд. Фактически: после отключения связи уже через 30 секунд (или раньше – при изменениях) передатчик начнет копить до 10ти пакетов на каждую станцию и передаст их сразу после восстановления связи. Первые пакеты могут содержать устаревшие данные ( не отосланные и «застрявшие» в буферах ), а вот последний пакет будет содержать текущие данные. Основание: пользователю надо будет устранить причины перезапуска (K секунд), перезапуск требует некоторого времени ( N секунд ), TCP/IP установит связь не сразу (M секунд ) Значит пройдет около полминуты ( K+N+M).

# Предлагаемый формат пакета квитанции:

- ‘TK’ – идентификатор пакета. Для двустороннего обмена необходимы разные идентификаторы.

- MsgNum (4b) – порядковый номер сообщения, на которое выдается квитанция.

- Status (4b) – квитанция (0 – пакет принят успешно, любое другое значение - требуется немедленная повторная передача пакета).

(Если испорчены только данные, то в квитанции ставится ненулевой  статус для
немедленного повтора. Если испорчен заголовок пакета, то реагировать не надо т.к. это мог быть просто мусор. Передатчик автоматически повторит пакет через 1 с.)

# Предлагаемый формат информационного пакета:

- ‘TS’ – идентификатор пакета.

- MsgNum (4b) – порядковый номер сообщения (увеличивается на 1 при каждом последующем). Введение такого номера позволит избежать повторной обработки данных уже принятых данных и обнаруживать потерю данных. Нумерация начинается с 1 при запуске программы и является сквозной для всех сообщений ( независимо от количества передаваемых станций ).

- StationCode (4b) – код ЕСР станции (это 4-5 значный код ЕСР без контрольных цифр).

- Date, Time – дата и время события (7b) – d-m-y-h-n-s-t,

где d (1b) – число (день);

m (1b) – месяц;

y (2b) – год;

h (1b) – часы;

n (1b) – минуты;

s (1b) – секунды;

t (2b) – миллисекунды.

- Length (2b)  - длина буфера данных.

- CRC (1b) - Контрольная сумма всех предыдущих полей ( от идентификатора пакета и до Length включительно). Подсчитывается как сумма байтов по модулю 256 (значение байта считать беззнаковым)

- Data (Length bytes) – данные пакета.

- CRC (1b) - Контрольная сумма только данных. Подсчитывается как сумма байтов по модулю 256 (значение байта считать беззнаковым)

… далее без изменений …