| Научно–производственное объединение «ГИД-Урал» |
| --- |
|  |  | Главный инженер НПО «ГИД-УРАЛ» ___________С.В. Крашенинников |

Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ».

Комплекс задач  «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д»

Описание постановки задачи

56974272.37150.2011.003 П4

На 11 листах

| Руководитель разработки | От исполнителя |
| --- | --- |
| Заместитель директора ООО “НПО ГИД-Урал” ______________ В.П. Крайсвитний | Начальник отдела СУБД ООО “НПО ГИД-Урал” ________________ Д.А. Матвеев |

Екатеринбург 2011 год.

Аннотация

Документ «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д». Описание постановки задачи» разработан в соответствии Календарным планом работ по договору с ……………… по теме ………………………»

Разработанный документ содержит описание задачи по следующим основным разделам:

- характеристика комплекса задач (задачи);

- архитектура построения распределенных приложений;

- входная информация;

- выходная информация;

- описание алгоритма.

Содержание

1.	Основные используемые термины и сокращения	4

2. Характеристика задачи	5

3. Реализуемые функции	6

4. Архитектура  построения распределенных приложений	6

5. Входная информация.	7

6. Выходная информация	10

7. Описание алгоритма решения	12

# Основные используемые термины и сокращения

| ГВЦ | Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» |
| --- | --- |
| АСОУП | Автоматизированная система управления перевозками |
| ГИД | Система автоматизированного ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ» |
| САИ ПС | Система автоматической идентификации подвижного состава |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| СПД | Система передачи данных общего назначения. |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ЕСР | Единая сетевая разметка |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ПКТБ ЦКИ | Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ПКТБ ЦКИ ОАО "РЖД") |
| ГМ-Ш | Головная машина – выделенное серверное приложение системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ», выполняющее формирование расписаний на основании данных СЦБ и передачу сообщений 2035 для АСОУП |
| ГИД-Ш | Комплекс задач в составе системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» обеспечивающий информацией АСОУП о движении пригородных поездов |
| ТКИ | Телекоммуникационный концентратор информации, обеспечивающий передачу сообщений абонентам по протоколам STDP и АОС |

# 2. Характеристика задачи

Настоящий документ определяет этапность и содержание разработки в составе системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» комплекса задач «Обеспечение информацией АСОУП о движении пригородных поездов на полигоне Московской ж.д».

Положения данного документа распространяются на комплекс задач в составе серверного ПО системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (далее по тексту – ГИД-Ш).

ГИД-Ш предназначен для формирования и передачи сообщений 2035 выделенному абоненту АСОУП.

Язык программирования - Object Pascal V11.0.

ГМ-Ш должна запускаться в составе центрального комплекса ГИД в ДЦУП Московской ж.д. в качестве штатного объектового серверного приложения, формирующего расписания по данным СЦБ по полигону, в состав которого входит направление, выделенное для передачи сообщений 2035 в АСОУП.

Для нормального функционирования комплекса задач ГИД-Ш в части формирования сообщений 2035 дополнительно необходимо:

- Выполнить настройку НСИ для задания станций направления, по которому формируются сообщения;

- Выполнить настройку ТКИ для передачи формируемых ГМ-Ш сообщений выделенному абоненту АСОУП.

# 3. Реализуемые функции

В рамках данной задачи предусматривается реализация комплекса задач, обеспечивающего:

- Формирование сообщений 2035 при обнаружении следующих событий в базе расписаний ГМ-Ш:

  - Присвоение или изменение номера пригородного или пассажирского поезда, для которого известны данные САИ ПС о номерах считанных датчиков;

  - Считывание данных САИ ПС для пригородного или пассажирского поезда, которому присвоен номер.

- Передачу сформированных сообщений выделенному абоненту АСОУП по протоколу STDP.

# 4. Архитектура  построения распределенных приложений

В разрабатываемом комплексе задач используются протоколы STDP, протоколы файлового доступа. Структурная схема построения распределенных приложений для ГИД-Ш приведена ниже, на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема функционирования комплекса задач ГИД-Ш

# 5. Входная информация.

ГИД-Ш должен получать в качестве входной следующую информацию:

- В регламенте внутриГИДовские сообщения, содержащие сведения о «нитках» поездов и действиях с ними, сведения о пометках;

- В регламенте сообщения АСОУП: 1042, 4110, 333;

- Сообщения  266 САИ ПС;

- Данные о сигналах СЦБ в виде файла, который ведется сервером сигналов ГИД для объекта, который обслуживается ГМ-Ш

Требования к формату, содержимому и временным параметрам сообщений внутриГИДовского регламента, регламента АСОУП и составу сигналов СЦБ, приводятся в следующих документах:

- ««Базовая версия программного комплекса системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Техническое задание»;

- «Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Руководство по эксплуатации».

# 6. Выходная информация

Выходной информацией ГМ-Ш являются сообщения 2035, содержащие сведения о соответствии номеров пассажирских и пригородных поездов считанным САИ ПС номерам датчиков.

Сообщение начинается символами «(:», завершается символами «:)». Поля в сообщении разделяются пробелами, но символы начала и конца сообщения примыкают к первому и последнему полю сообщения без пробелов. Поля сообщения при необходимости дополняются нулями слева до требуемого  количества знаков. Количество полей в сообщении в служебном блоке ( 15, в информационном блоке ( 2. При наличии информации о нескольких датчиках количество информационных блоков соответствует количеству датчиков САИ ПС (порядковый номер датчика из сообщения 266 и код датчика).

СЛУЖЕБНЫЙ БЛОК

| Вид блока | Служебный блок |
| --- | --- |
| Наименование | Начало сообщения | Код сообщения | Код Станции операции | Номер поезда | Индекс поезда в АСОУП | Код операции | Дата и время Операции | Дата и время Считывания по САИ ПС | Разделитель блоков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год | Месяц | День | Часы | Минуты | Год | Месяц | День | Часы | Минуты |  |
| Номер по порядку | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - |
| Количество знаков | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Пример | (: | 2035 | 308407 | 6465 | 0000 | 000 | 000 | 51 | 11 | 10 | 12 | 10 | 30 | 11 | 10 | 12 | 10 | 51 | : |

# 7. Описание алгоритма решения

ГИД-Ш – это набор распределенных Windows-приложений, работающих в круглосуточном режиме. Основными приложениями являются приложения ГМ-Ш и ТКИ.

Приложение ГМ-Ш в процессе работы получает входной поток информации, требования к которому изложены выше в настоящем документе. Обрабатывая данные из входного потока, ГМ-Ш обнаруживает события, инициирующие формирование сообщений 2035. Созданные сообщения помещаются в каталог обмена ГМ-Ш с ТКИ с указанием в качестве получателя - АСОУП.  ТКИ согласно настройке по контексту сообщения (подстроке «(:2035») передаёт полученные файлы в канал с АСОУП с указанием автоответа получателя сообщения.

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО НПО «ГИД-Урал» | Начальник отдела НСИ и баз данных | Веселков А.Н. |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |